山西兰花科技创业股份有限公司田悦化肥分公司

废水（总排口）自行监测结果

| 项目 时间 | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | PH | 流量 （m3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 -6-2 | 日均值 | 15.97 | 1.7 | 8.24 | 23 |
| 标准限值 | 150 | 70 | 6~9 | -- |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入沁河。 |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-6-2 锅炉 | 0:00 | 15.19 | 5.54 | 157.53 |  |
|  | 1:00 | 15.239 | 6.916 | 151.96 |  |
|  | 2:00 | 15.863 | 5.787 | 173.75 |  |
|  | 3:00 | 16.721 | 6.645 | 166.69 |  |
|  | 4:00 | 16.986 | 6.743 | 186.12 |  |
|  | 5:00 | 16.527 | 7.286 | 181.62 |  |
|  | 6:00 | 16.904 | 9.322 | 172.72 |  |
|  | 7:00 | 16.136 | 8.406 | 190.45 |  |
|  | 8:00 | 14.96 | 7.829 | 138.49 |  |
|  | 9:00 | 14.664 | 6.407 | 110.26 |  |
|  | 10:00 | 13.748 | 5.871 | 158.48 |  |
|  | 11:00 | 12.599 | 5.182 | 167.32 |  |
|  | 12:00 | 12.508 | 5.497 | 156.51 |  |
|  | 13:00 | 12.514 | 9.492 | 127.75 |  |
|  | 14:00 | 12.83 | 10.779 | 170.85 |  |
|  | 15:00 | 16.777 | 11.614 | 212.75 |  |
|  | 16:00 | 14.691 | 4.372 | 177.22 |  |
|  | 17:00 | 14.609 | 11.885 | 118.09 |  |
|  | 18:00 | 14.92 | 6.869 | 88.785 |  |
|  | 19:00 | 15.476 | 5.059 | 76.304 |  |
|  | 20:00 | 15.861 | 9.573 | 78.718 |  |
|  | 21:00 | 15.796 | 5.868 | 73.126 |  |
|  | 22:00 | 16.185 | 5.033 | 86.422 |  |
|  | 23:00 | 16.55 | 6.172 | 120.05 |  |
| 日均值 |  | 15.18 | 7.26 | 143.42 |  |
| 标准限值 |  | 50.00 | 400.00 | 450.00 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |