山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司

废水（总排口）自行监测结果

| 项目 时间 | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | PH | 流量 （m3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 -7-26 | 日均值 | 18.23 | 1.2 | 8.35 | 34.8 |
| 标准限值 | 100 | 40 | 6~9 | -- |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入沁河。 |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-7-26 锅炉 | 0:00 | 2.391 | 16.94 | 152.38 |  |
|  | 1:00 | 2.472 | 19.09 | 155.66 |  |
|  | 2:00 | 2.233 | 24.415 | 165.24 |  |
|  | 3:00 | 2.466 | 9.452 | 143.56 |  |
|  | 4:00 | 2.41 | 11.302 | 158.01 |  |
|  | 5:00 | 2.202 | 16.023 | 149.87 |  |
|  | 6:00 | 2.335 | 10.512 | 140.82 |  |
|  | 7:00 | 2.279 | 15.182 | 129.89 |  |
|  | 8:00 | 2.461 | 14.69 | 119.5 |  |
|  | 9:00 | 2.524 | 21.914 | 126.59 |  |
|  | 10:00 | 2.333 | 14.568 | 111.16 |  |
|  | 11:00 | 2.394 | 21.718 | 94.921 |  |
|  | 12:00 | 2.557 | 14.244 | 116.2 |  |
|  | 13:00 | 2.4 | 15.686 | 112.49 |  |
|  | 14:00 | 2.424 | 22.44 | 103.55 |  |
|  | 15:00 | 2.192 | 13.382 | 109.95 |  |
|  | 16:00 | 2.428 | 23.474 | 131.46 |  |
|  | 17:00 | 2.273 | 21.997 | 118.53 |  |
|  | 18:00 | 2.268 | 14.994 | 155.03 |  |
|  | 19:00 | 2.535 | 28.702 | 173.7 |  |
|  | 20:00 | 2.549 | 19.366 | 197.19 |  |
|  | 21:00 | 2.337 | 16.353 | 188.77 |  |
|  | 22:00 | 2.253 | 13.079 | 185.49 |  |
|  | 23:00 | 2.455 | 16.059 | 187.99 |  |
| 日均值 |  | 2.38 | 17.32 | 142.83 |  |
| 标准限值 |  | 50.00 | 400.00 | 450.00 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |