胶带输送机撕裂保护装置

技术领域

本实用新型涉及胶带输送机保护领域，具体是一种胶带输送机撕裂保护装置。

背景技术

胶带输送机分上带和底带，在运输过程中时常有矸石或较大的炭块，一旦有矸石或较大的炭块掉落在底带上面，发生皮带撕裂事故，导致胶带输送机不能正常运转，致使影响煤矿正常生产，缩短皮带的使用寿命。

发明内容

本实用新型为了降低原煤掉落在底带上面致使皮带撕裂的事故，延长设备的运行寿命，提供了一种胶带输送机撕裂保护装置。

本实用新型是通过以下技术方案实现的：一种胶带输送机撕裂保护装置，包括安装于胶带输送机上带和底带之间的皮带架上的固定架，安装于固定架四个角部处的跑偏开关，敷设于所有跑偏开关上方固定架上的风筒布；所有跑偏开关串联在一起且串接于胶带机保护回路上。

具体使用时，根据运输过程中矸石或较大的炭块时常掉落位置将本实用新型安装于胶带输送机上带和底带之间的皮带架上。在胶带机运行过程中如有较大的炭块或矸石掉落在风筒布上，某一跑偏开关感应动作，使胶带机紧急停车，起到保护皮带的目的。

本实用新型所述胶带输送机撕裂保护装置，结构简单，故障低，最主要的是灵敏度高，能有效的保护皮带，延长设备的运行寿命。经实践证明，此装置使用效果良好，安全、节时、增效、实用。对同类条件使用点有一定的借鉴意义。

附图说明

图1为本实用新型所述胶带输送机撕裂保护装置的结构示意图。

图中：1-皮带架，2-固定架，3-跑偏开关，4-风筒布。

具体实施方式

一种胶带输送机撕裂保护装置，包括安装于胶带输送机上带和底带之间的皮带架1上的固定架2，安装于固定架2四个角部处的跑偏开关3，敷设于所有跑偏开关3上方固定架2上的风筒布4；所有跑偏开关3串联在一起且串接于胶带机保护回路上。

具体实施时，所述风筒布4通过螺栓固定于固定架2上，固定架2上由上至下开有若干与螺栓相配合的高度调节孔。可根据现场情况调整风筒布4的安装高度。

权利要求书

1.一种胶带输送机撕裂保护装置，其特征在于，包括安装于胶带输送机上带和底带之间的皮带架（1）上的固定架（2），安装于固定架（2）四个角部处的跑偏开关（3），敷设于所有跑偏开关（3）上方固定架（2）上的风筒布（4）；

所有跑偏开关（3）串联在一起且串接于胶带机保护回路上。

2.根据权利要求1所述的一种胶带输送机撕裂保护装置，其特征在于，所述风筒布（4）通过螺栓固定于固定架（2）上，固定架（2）上由上至下开有若干与螺栓相配合的高度调节孔。

说明书摘要

本实用新型涉及胶带输送机保护领域，具体是一种胶带输送机撕裂保护装置，包括安装于胶带输送机上带和底带之间的皮带架上的固定架，安装于固定架四个角部处的跑偏开关，敷设于所有跑偏开关上方固定架上的风筒布；所有跑偏开关串联在一起且串接于胶带机保护回路上。本实用新型所述胶带输送机撕裂保护装置，结构简单，故障低，最主要的是灵敏度高，能有效的保护皮带，延长设备的运行寿命。经实践证明，此装置使用效果良好，安全、节时、增效、实用。对同类条件使用点有一定的借鉴意义。

说明书附图

图1