兑物料用紧车器

技术领域

本实用新型涉及紧固物料领域，具体是一种兑物料用紧车器。

背景技术

井下所采用的平板车通过是采用工字钢制成的，在平时用平板车兑物料时，通常用铁丝对物料进行紧固，操作麻烦，用时长，得两人以上配合才能完成，劳动量大，且铁丝只能使用一次，造成浪费，针对这种情况研制一种简易紧车装置。

实用新型内容

本实用新型为了解决现有技术存在的诸多问题，提供了一种兑物料用紧车器。

本实用新型是通过以下技术方案实现的：兑物料用紧车器，包括U型板，通过转轴可360°转动连接于U型板底端下方的悬吊板，对称的固定于悬吊板下方两侧的两块连接板，穿置于两块连接板上的销轴，

位于两块连接板之间的销轴上转动安装有两臂板，每块臂板的底端均铰接有一抓钩，两抓钩交叉且交叉点处相铰接，两抓钩的钩体与平板车的工字钢的顶板及腹板钩连配合；

U型板的两端之间穿置有绕绳轴，U型板的一端外侧同轴的设有转动轴，转动轴径向上开有便于转动轴转动的辅助孔；U型板的另外一端外侧同轴的安装有棘轮以及与其止回配合的棘爪，U型板的另外一端外侧还设有与棘爪相连接的防脱弹簧。

本实用新型所述兑物料用紧车器与现有技术相比，具有如下有益效果：

1）与现有紧固物料方式比，本实用型操作简单，可以轻松操作，并且大大减少了铁丝的使用量，节约了材料，经试验，此装置可承受4000kg拉力，而普通铁丝只能承受1500kg拉力，给安全提升带来更大保障。

2）紧车器的一端为棘轮和棘爪机构，在绕绳轴旋转至绳索合适长度后，可以起到绳索紧固后的限位固定作用，防止了绳索的松动；另外与棘爪相配合的防脱弹簧也提高了绳索的稳定性，更进一步的提高了运输中的安全系数。

3）紧车器的另外一端的转动轴上设有辅助孔，改锥等工具插置于辅助孔内，可便于转动抽的旋转，进而带动绕绳轴进行旋转。

4）由于本实用新型中的抓钩可相对于U型板360°旋转，使得抓钩的使用更具有灵活性，使用方式多样，紧车效率高，安全系数也高，可运用到任何车辆上对货物进行捆绑。

附图说明

为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

图1为本实用新型所述兑物料用紧车器的结构示意图。

图2为图1的左视图。

图中：1-U型板，2-悬吊板，3-连接板，4-销轴，5-臂板，6-抓钩，7-绕绳轴，8-转动轴，9-辅助孔，10-棘轮，11-棘爪，12-防脱弹簧。

具体实施方式

为使本实用新型的目的、技术方案和优点更加清楚，下面将对本实用新型的技术方案进行详细的描述。显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动的前提下所得到的所有其它实施方式，都属于本实用新型所保护的范围。

下面结合附图对本实用新型的技术方案进行详细的说明。

兑物料用紧车器，包括U型板1，通过转轴可360°转动连接于U型板1底端下方的悬吊板2，对称的固定于悬吊板2下方两侧的两块连接板3，穿置于两块连接板3上的销轴4，

位于两块连接板3之间的销轴4上转动安装有两臂板5，每块臂板5的底端均铰接有一抓钩6，两抓钩6交叉且交叉点处相铰接，两抓钩6的钩体与平板车的工字钢的顶板及腹板钩连配合；

U型板1的两端之间穿置有绕绳轴7，U型板1的一端外侧同轴的设有转动轴8，转动轴8径向上开有便于转动轴8转动的辅助孔9；U型板1的另外一端外侧同轴的安装有棘轮10以及与其止回配合的棘爪11，U型板1的另外一端外侧还设有与棘爪11相连接的防脱弹簧12。

具体使用时，物料需要紧固时，绕绳轴7上缠绕绳索，改锥等工具与辅助孔9插接并且旋转转动轴8，进而带动绕绳轴7进行旋转；当物料被完全紧固后，停止旋转转动轴8，防脱弹簧12控制棘爪11使得棘爪与棘轮10之间止回配合，使得物料被完全紧固。

在本实用新型中，由于悬吊板2可相对于U型板1底部360°转动，因此两块连接板3以及臂板5和抓钩6也能够相对于U型板1底部360°转动，使得物料的紧固更加方便灵活，方便多位置使用。

在本实用新型中，优选的采用厚度为16mm、宽度为30mm的钢板，制作成抓钩6。节约了材料，经试验，此装置可承受4000kg拉力。并且本实用新型中臂板5与抓钩6相配合能够使得抓钩6在一定范围内具有可伸缩性，方便灵活。

以上所述，仅为本实用新型的具体实施方式，但本实用新型的保护范围并不局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内，可轻易想到变化或替换，都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。因此，本实用新型的保护范围应以所述权利要求的保护范围为准。

权利要求书

1.兑物料用紧车器，其特征在于，包括U型板（1），通过转轴可360°转动连接于U型板（1）底端下方的悬吊板（2），对称的固定于悬吊板（2）下方两侧的两块连接板（3），穿置于两块连接板（3）上的销轴（4），

位于两块连接板（3）之间的销轴（4）上转动安装有两臂板（5），每块臂板（5）的底端均铰接有一抓钩（6），两抓钩（6）交叉且交叉点处相铰接，两抓钩（6）的钩体与平板车的工字钢的顶板及腹板钩连配合；

U型板（1）的两端之间穿置有绕绳轴（7），U型板（1）的一端外侧同轴的设有转动轴（8），转动轴（8）径向上开有便于转动轴（8）转动的辅助孔（9）；U型板（1）的另外一端外侧同轴的安装有棘轮（10）以及与其止回配合的棘爪（11），U型板（1）的另外一端外侧还设有与棘爪（11）相连接的防脱弹簧（12）。

说明书摘要

本实用新型涉及紧固物料领域，具体是一种兑物料用紧车器。包括U型板，通过转轴可360°转动连接于U型板底端下方的悬吊板，对称的固定于悬吊板下方两侧的两块连接板，穿置于两块连接板上的销轴，位于两块连接板之间的销轴上转动安装有两臂板，每块臂板的底端均铰接有一抓钩，两抓钩交叉且交叉点处相铰接，两抓钩的钩体与平板车的工字钢的顶板及腹板钩连配合； U型板的两端之间穿置有绕绳轴。与现有紧固物料方式比，本实用型操作简单，可以轻松操作，并且大大减少了铁丝的使用量，节约了材料，经试验，此装置可承受4000kg拉力，而普通铁丝只能承受1500kg拉力，给安全提升带来更大保障。

说明书附图

图1

图2